UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES – FACULTÉ DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE Loubna EL HANI, Simon LODDO, Fatima-Zohra LOUKILI, Giovanni SPINIELLI et Ornella TATCHI MADEFFO

Détecteur de métaux

Un détecteur de métaux est un appareil électronique permettant de localiser les objets métalliques, grâce à ce détecteur on peut explorer les sols extra-terrestres pour rechercher de nombreux matériaux métalliques précieux. Il fonctionne en exploitant le principe physique le bien connu « l’induction électromagnétique ». Il est utilisé dans de nombreux endroits pour détecter tout objet métallique et Il est très facilement utilisable.

Le détecteur de métaux est un appareil simple composé de plusieurs composantes, qui interagit avec son environnement.

- Une batterie : qui alimente le détecteur

- NE555 : circuit intégré à huit pattes, agit comme un oscillateur, c’est-à-dire qu’il fait varier le courant de manière très rapide. C’est cette puce électronique qui fait vibrer le haut-parleur de façon à créer du son. Quand le détecteur s’approche d’un métal, la puce NE555 va le détecter grâce à la bobine et changer la vitesse à laquelle elle fait vibrer le haut-parleur, ce qui change la fréquence du son produit.

- La cible c’est tout objet métallique détecté par l’appareil

- La bobine de recherche : est un composant électrique constitué d'un fil en cuivre qu’on a enroulé en spirale qui permet de stocker de l'énergie dans un champ magnétique par auto-induction. Il est enroulé autour d'un cylindre en carton pour créer un inducteur à noyau d'air.

- La cible indésirable : celle qui ne produira pas un changement de tonalité.

Par le fameux principe physique, "l'induction magnétique" se fait la détection des métaux dans l'air. L’une des propriétés essentielles du métal est sa faculté de conduire l’électricité. C’est cette propriété sur laquelle se fondent les détecteurs de métaux en détectant la circulation d’un courant électrique dans les éléments métalliques des objets recherchés. Cette détection s’appuie sur le champ magnétique induit par la circulation du courant (loi de Biot-Savart).

Après le passage du courant électrique dans notre bobine, qui est l’élément principal de notre machine, un champ magnétique va se produire, ce dernier va s’opposer à toute variation du courant. La présence d'objets métalliques dans le champ magnétique induit par la bobine modifie son inductance, et donc modification de la force électromotrice aux bornes de la bobine (la loi de Faraday), cela est identifié dans notre situation par le changement de tonalité du son produit par le haut-parleur.

En résumé, un détecteur de métal est un capteur actif, générant un champ magnétique variant dans le temps comme source d’excitation, Les détecteurs de métaux sont donc aussi appelés détecteur à induction magnétique.

Au-delà de la maîtrise du fonctionnement de mon détecteur de métaux, qu’est ce qui va me permettre d’améliorer ma recherche ?

Si vous êtes passionné par les pièces de monnaie ou des cibles similaires, la bobine fonctionnera bien pour la détection. Si vous êtes intéressé par des objets plus gros, c’est une bonne idée d’acheter un disque de recherche supplémentaire, mais cela ne peut pas nier que le taille de la bobine n’a pas d’influence sur la détection.